* ВЫРАВНИВАНИЕ ПОДВЕСА							* Таблица углов наклона и отклонения

Назначение точного Юга.

Прикрепляя антенну к подвесу убедитесь, что она находится по центру крепежной трубки. Поверните подвес вместе с антенной точно на ЮГ. Вы можете определить Юг используя таблицу магнитного отклонения и компас, который показывает магнитный Юг.

2.

Выставление угла наклона.

Установите угол наклона с помощью прибора для установки угла наклона или по шкалам Наклона/Широты, расположенным по обеим сторонам Подвеса.

3.

Выставление угла отклонения.

- Определите угол отклонения по приведенной таблице углов.

- Установите угол отклонения по шкале на тарелке антенны. На шкале антенны должно быть написано:

40° - угол отклонения

4.

Scale on Antenna

Поворачивайте антенну на Восток и Запад с помощью кнопок ручного управления на подвесе, для того, чтобы проверить правильность приема сигнала. Если этого не происходит, то отрегулируйте направление, угол наклона, отклонение для получения наилучшего приема.

p.s. Для того, чтобы подключить питание для управления антенной, предварительно подключите Подвес к ресиверу через коаксиальный кабель.

| Ваша Широта | Угол наклона | Угол отклонения |
| --- | --- | --- |
| 0 | ' 90 | 0.000 |
| 1 | 89 | 0.178 |
| 2 | 88 | 0.355 |
| 3 | 87 | 0.533 |
| 4 | 86 | 0.710 |
| 5 | 85 | 0.887 |
| 6 | 84 | 1.063 |
| 7 | 83 | 1 .239 |
| 8 | 82 | 1.415 |
| 9 | 81 | 1.589 |
| 10 | 80 | 1 .763 |
| 11 | 79 | 1 .936 |
| 12 | 78 | 2.108 |
| 13 | 77 | 2.279 |
| 14 | 76 | 2.449 |
| 15 | 75 | 2.618 |
| 16 | 74 | 2.786 |
| 17 | 73 | 2.952 |
| 18 | 72 | 3.117 |

| 19 | 71 | 3.280 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 70 | 3.442 |
| 21 | 69 | 3.603 |
| 22 | 68 | 3.761 |
| 23 | 67 | 3.918 |
| 24 | 66 | 4.073 |
| 25 | 65 | 4.226 |
| 26 | 64 | 4.377 |
| 27 | 63 | 4.526 |
| 28 | 62 | 4.674 |
| 29 | 61 | 4.819 |
| 30 | 60 | 4.96! |

Шкалы Широты (Правая сторона) and отклонения (Левая сторона)

| 31 | 59 | 5.102 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 58 | 5.241 |
| 33 | 57 | 5.377 |

| Ваша широта | Угол наклона | Угол отклонения |
| --- | --- | --- |
| 34 | 56 | 5.510 |
| 35 | 55 | 5.641 |
| 36 | 54 | 5.770 |
| 37 | 53 | 5.897 |
| 38 | 52 | 5.966 |
| 39 | 51 | 6.142 |
| 40 | 50 | 6.260 |
| 41 | 49 | 6.376 |
| 42 | 48 | 6.489 |
| 43 | 47 | 6.600 |
| 44 | 46 | 6.708 |
| 45 | 45 | 6^813 |
| 46 | 44 | 6.799 |
| 47 | 43 | 7.015 |
| 48 | 42 | 7.112 |
| 49 | 41 | 7.205 |
| 50 | 40 | 7.296 |
| 51 | 39 | 7.385 |
| 52 | 38 | 7.470 |
| 53 j | 37 | 7.552 |
| 54 | 36 | 7.632 |
| 56 | 34 | 7.782 |
| 58 | 32 | 7.792 |
| 60 | 30 | 8.047 |
| 62 | 28 | 8.162 |
| 64 | 26 | 8.265 |
| 66 | 24 | 8.357 |
| 68 | 22 | 8.437 |
| 70 | 20 | 8.505 |
| 72 | 18 | 8.562 |
| 74 | 16 | 8.608 |
| 76 | 14 | 8.643 |
| 78 | 12 | 8.666 |
| 80 | 10 | 8.678 |

Следующие 3 главы по Интерфейсному оборудованию относятся к ресиверам без DiSEqC 1.2. Если у Вас есть DiSEqC 1.2 ресивер, то обратитесь к инструкции ресивера для управления креплением.

* Интерфейсное оборудование (опционально для ресиверов без DiSEqC 1.2)

Примеры использования для пользователей ресиверов DiSEqC 1.2

3 цифровой дисплей

Передняя панель

Вид сзади

Питание        Подключение к мотору       Подключение к ресиверу

Типичные неполадки

I. H-H Подвес

| Неполадки | Возможности по устранению |
| --- | --- |
| Не работаю кнопки ручной настройки | 1Поключите Подвес к ресиверу с помощью коаксиального кабеля и удостоверьтесь, что включено питание ресивера. 2.Кнопки ручной настройки не работают пока ресивер выполняет команду с пульта ДУ. |
| Подвес не работает | 1. Проверьте, чтобы все кабели были подключены правильно. 2. Проверьте является ли ресивер DiSEqC 1.2. Если нет, то попробуйте использовать наше интерфейсное оборудование. 3. Удостоверьтесь, что тарелка не очень тяжелая. Максимальный размер антенны 1.2 m |
| Подвес останавливается в некотором положении и не двигается дальше | 1.Отключите программные ограничения и включите мотор еще раз. 2. Убедитесь, что никакой посторонный предмет не попал в Подвес или в Антенну. |
| Повес работает прерывисто | 1. Убедитесь, что антенна не слишком тяжелая или большая. Максимальный размер – 1.2 м. 2. Проверьте хорошего ли качества у вас кабель. Попробуйте использовать другой RG-6U кабель. 3. Убедитесь, что выходная мощность ресивера больше чем 350mA. |
| Подвес иногда работает быстро, а иногда медленно | 1. Скорость движения Подвеса зависит от напряжения, подаваемого с ресивера (13 /18V). |
| Все программы спутников выставлены неправильно | 1. Исправьте эту проблему используя функции "Goto 0°" (обнуление), подвес переместиться в точку 0 градусов, как в начальную. или 2. Определите положение спутника с помощью ресивера или интерфейсного оборудования. Подождите 30 секунд до полной остановки мотора. 3. Поверните антенну на Восток или на Запад до того момента, пока прием спутника не улучшится. 4. Используйте функции "Re-calculate" или "Shift" для исправления позиции. |

Если вы попробовали самостоятельно установить мотоподвес и  у Вас ничего не получилось, рекомендуем обратиться в компанию «Стендпоинт» специализирующуюся на установке и настройке Моторизированных H-H подвесах.

http://standpoint.ru

тел.: (095) 363-8994

BigSAT

DiSEqC 1.2

Моторизированный H-H подвес

- DiSEqC 1.2

- Легко модернизируется с помощью одного коаксиального кабеля

- Защищен от коррозии и от воздействия погоды

- Не имеет люфта

Таблица предустановленных спутников

| No. | SATELLITE NAME | LONGITUDE (+Wcst/-East) |
| --- | --- | --- |
| 1 | HOT BIRD | 14E |
| 2 | ASTRA 1 | 21E |
| 3 | EUTELSAT F3 | 17.5E |
| 4 | EUTELSAT F2 | HE |
| 5 | EUTELSAT F4 | 7.5E |
| 6 | SIRIUS | 5E |
| 7 | TELECOM-2C | 3i«; |
| 8 | INTELSAT 707 | IW |
| 9 | TELECOM-2B,2D | 5.5W |
| 10 | TELECOM-2A | 9W |
| 11 | INTELSAT 705 | 20W |
| 12 | INTELSAT STAR | 24W |
| 13 | INTELSAT 803 | 30.5W |
| 14 | HISPASAT | 34W |
| 15 | ORION | 41W |
| 16 | KOPERNICUS 3 | 25.5E |
| 17 | ARABSAT 2A | 29E |
| 18 | ASTRA 2 | 31E |
| 19 | KOPERNICUS 2 | 31E |
| 20 | ARABSAT 2B | 34E |
| 21 | TURKSAT IB | 35E |

| 22 | TURKSAT 1C | 46E |
| --- | --- | --- |
| 23 | INTELSAT 601 | 38.5W |
| 24 | PAS1 | SOW |
| 25 | AMOS | 4.5W |
| 26 | THOR | IW |

150 mm

* Установка подвеса

1.    Соберите H-H подвес по следующей схеме.

2. Убедитесь, что установочная трубка показывает 0.В противном случае установите трубку (2) в положение 0 с помощью отвертки кнопок ручного управления, расположенных сзади на подвесе (кабель должен быть подключен к ресиверу, включенному в сеть)

- Убедитесь, что подвес находится в вертикальном положении перед установкой.

Закрепите H-H подвес на стержни крепления или на стойку и равномерно затяните два U образных болта (6) с помощью скоб (7) и гаек

* Основные характеристики

| I. H-H Подвес Протокол Совместимый ресивер Размер антенны Скорость Угол по азимуту Угол отклонения Входное напряжение Выходное напряжение Потребление энергии Программируемые положения спутников Функция калибровки Кнопки ручного управления (Восток, Запад) Ограничения Позиционный сенсор Кабель подключения Вес (Подвес) Размер (Подвес) II. Интерфейсное оборудование (Опционально) Входное напряжение Выходное напряжение Максимальная сила тока Потребление энергии Протокол Кабель подключения Питание пульта ДУ Рабочая температура Температура хранения Вес (интерфейсное оборудование) Размер (интерфейсное оборудование) | DiSEqC1.2 Ресивер с DiSEqC 1.2 или Интерфесное оборудование 120 см максимум. 1.9° / сек (при 13V) ; 2.5° / сек (при 18V) 80° Восток ~ 80° Запад (160°) 25-75° 13/18Vdc 13/18Vdc 50 mA (в режиме ожидания) 200mA (нормальное) 350mA (максимум) 60 положений Да ( Go to 0°) Да (встроенные на Подвесе) Стационарные с 2 переключателями Ограничения в программном обеспечении Ограничитель тока Датчик Холла с высоким разрешением F-Type 3.1 кг (Нетто) / 3.5 кг (Брутто) 345 x 168x 110 mm (в упаковке) 220-240VAC / 50Hz ( 110VAC / 60 Hz также имеется) 13/18 Vdc (в зависимости от ресивера) 400mA Максимум. : 20W В режиме ожидания : 4W DiSEqC 1.2 F-Type AAAx2 От 5°C до 40°C (от 41°F до 104°F) От -20°C до 60°C(от -4°F до 140°F) 1.1 Kg (Нетто)/1.3 Kg (Брутто) 240 x 176 x 74 mm (в упаковке) |
| --- | --- |

* Подключение кабелей

Подключите подвес с помощью коаксиального кабеля (RG-6/U) по следующей схеме -

REC

H-H Mount

Ресивер с

DiSEqC 1.2

DiSEqC 1.2 Ресивер

p.s. Для безопасности отключите ресивер или интерфесное оборудование от сети перед подключением коаксиальных кабелей.

REC

Ресивер без DiSEqC 1.2

Ресивер _ Мотор

H-H Mount

Ресивер         Интерфейсное оборудование

без DiSEqC 1.2

Пульт ДУ

# Text boxes

Ручное управление

(Восток/Запад)

Программа

Смена спутника

Цифровые кнопки

Вкл/выкл питания

Пульт ДУ